|  | مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي |  |
| --- | --- | --- |
| عنوان خط مشي : |
| تاريخ انتشار : | تاريخ تصويب : | کد خط مشي : |
| تاريخ بازبيني بعدي: | تاريخ آخرين ويرايش : | حوزه توليد: |

بيانيه خط مشي:

مخاطبين :

مسئول اجرا :

روش اجرائي

1-عنوان : تعيين مدت زمان ، محل وشرايط نگهداري نمونه هاي مختلف پس از انجام آزمايش

2- هـــد ف :

1-2- نمونه هاي بخشهاي مختلف آزمايشگا ه پس از انجام و اتمام كار جمع آوري شده و در مكان مناسبي نگهداري شوند .

3- كاربرد:

1-3- امكان دسترسي به نمونه ها جهت تكرار مجدد تستها

2-3= جمع آوري و نگهداري نمونه ها در مكان مناسب جهت مواقع ضروري

4- صــلاحيـت و شـايـستـگي :

1-4- اين كار توسط همكاران واحد شستشو و تحت نظارت مسئول مربوطه انجام ميشود .

5- نمونه :

1-5- شامل نمونه هاي ويال CBC مورد استفاده در بخش هماتولوژي – لوله هاي پلاستيكي و يكبار مصرف بخش بيوشيمي – نمونه ها ي ارسال شده جهت تعين گروه خوني و كراس مچ در بخش بانك خون- نمونه هاي ارسال شده به بخش تستهاي انعقادي

2-5- نمونه هاي بخش ميكروب شناسي

3-5- نمونه هاي بخش پاتولوژي

6- تجهيزات و مواد لازم :

1-6-جا لوله اي و سبد هاي مناسب جهت جمع آوري و چيدمان ويالها ولوله ها

2-6-يخچال با دماي 8-4 در جه سانتي گراد جهت نگهداري نمونه هاي CBC –تستهاي انعقادي –بانك خون و نمونه هايي ميكروبشناسي

3-6- يخچال 20- در جه سانتي گراد جهت نگهداري سرم

7- نكات ايمني : استفاده از دستكش لاتكس و عينك در هنگام كار

8- مستندات: بر چسب نام بخش و تاريخ جمع آوري كه بر روي سبد و جا لوله هاي زده ميشود.

9- كنترل كيفي : كنترل دماي يخچال هاي مورد استفاده

10- روش اجرايي :

1-10- در بخش هماتولوژي در پايان هر شيفت تمام نمونه ها ي انجام شده در رك هاي مخصوص جمع آوري شده و پس از درج نام بخش وتاريخ بر روي آن در درون يخچال 4 درجه سانتي گراد نگهداري ميشود و پس از 48 ساعت شسته ميشوند.

2-10- در بخش بيوشيمي و انعقادي تمامي لوله ها پس از پايان هر شيفت جمع آوري شده و پس از درج بخش و تاريخ بر روي آن در درون يخچال 4 درجه سانتي گراد نگهداري شده و پس از 48 ساعت شسته ميشوند.

3-10- در بخش بانك خون جمع آوري نمونه ها به روش بالا بوده ولي مدت زمان نگهداري نمونه ها يك هفته مي باشد.

4-10- در بخش ميكروبشناسي  نيز نمونه هاي ارسالي از بخش  انجام شده و به مدت يك هفته در يخچال نگهداري شده وسپس به روش استاندارد دفع ميشوند.

5-10- در بخش پاتولوژي نمونه ها پس از انجام به مدت حداقل شش ماه نگهداري شده و سپس تحت شرايط ايمني مناسب دفع ميشوند.

11- محدوديتها و عوامل مداخله گر

1-11- خراب بودن يخچالهاي مورد استفاده

2-11- نا مناسب بود ن شيوه انبارش و نگهداري نمونه ها

3-11- شستشوي زودتر يا ديرتر از موعد نمونه ها

# Text boxes

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌،درماني تهران